Характеристики основного оборудования

Таблица № 1 – Турбины

| Станционный № | Тип (марка) турбины | Завод-изготовитель | Год ввода | Установленная электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новочеркасская ГРЭС | 2112 | 75 |
| ТПБ 01 | К-264(300)-240-1 | ХТГЗ | 1965 | 264 | 15 |
| ТПБ 02 | К-264(300)-240-2 | ХТГЗ | 1966 | 264 | 15 |
| ТПБ 03 | К-264(300)-240-2 | ХТГЗ | 1967 | 264 | 15 |
| ТПБ 04 | К-264(300)-240-2 | ХТГЗ | 1968 | 264 | 15 |
| ТПБ 05 | К-264(300)-240-2 | ХТГЗ | 1969 | 264 | 0 |
| ТПБ 06 | К-310-23,5-3 | ХТГЗ | 2005 | 264 | 0 |
| ТПБ 07 | К-325-23,5 | ХТГЗ | 2009 | 264 | 0 |
| ТПБ 08 | К-264(300)-240-2 | ХТГЗ | 1972 | 264 | 15 |

ХТГЗ – харьковский турбогенераторный завод, НПО «Турбоатом»,

Таблица № 2 – Котлы энергетические

| Котел | Тип (марка) котла | Завод изгот. | Год ввода | Параметры острого пара | Производи-тельность, т/час | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | тем-ра, 0С |  | основное | резервное | для растопки (подсветки) | проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Новочеркасская ГРЭС |
| КПБ 01 | ТПП-110 | ТКЗ | 1965 | 255 | 545 | 830 | Уголь | Газ | Газ, Мазут | Уголь |
| КПБ 02 | ТПП-110 | ТКЗ | 1966 | 255 | 545 | 830 | Уголь | Газ | Газ, Мазут | Уголь |
| КПБ 03А,Б | ТПП-210 | ТКЗ | 1967 | 255 | 545 | 415 | Уголь | Газ | Газ, Мазут | Уголь |
| КПБ 04А,Б | ТПП-210 | ТКЗ | 1968 | 255 | 545 | 415 | Уголь | Газ | Газ, Мазут | Уголь |
| КПБ 05А,Б | ТПП-210А | ТКЗ | 1969 | 255 | 545 | 415 | Уголь | Газ | Газ, Мазут | Уголь |
| КПБ 06А,Б | ТПП-210А | ТКЗ | 1970 | 255 | 545 | 415 | Уголь | Газ | Газ, Мазут | Уголь |
| КПБ 07А,Б | ТПП-210А | ТКЗ | 1971 | 255 | 545 | 415 | Уголь | Газ | Газ, Мазут | Уголь |
| КПБ 08А,Б | ТПП-210А | ТКЗ | 1972 | 255 | 545 | 415 | Уголь | Газ | Газ, Мазут | Уголь |

ТКЗ – Таганрогский котельный завод «Красный котельщик»,

Таблица № 3 – Генераторы

| Станционный № | Тип (марка) | Завод изготовитель | Год ввода | Напр., кВ | Мощность, МВт | Тип системы возбуждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основная | резервная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Новочеркасская ГРЭС |
| ТГБ 01 | ТГВ-300 | ХЭТМ | 1968 | 20 | 300 | ТИР | ЭЛМАШ |
| ТГБ 02 | ТГВ-300 | ХЭТМ | 1966 | 20 | 300 | ТИР | ЭЛМАШ |
| ТГБ 03 | ТГВ-300 | ХЭТМ | 1967 | 20 | 300 | ТИР | ЭЛМАШ |
| ТГБ 04 | ТГВ-300 | ХЭТМ | 1968 | 20 | 300 | ТИР | ЭЛМАШ |
| ТГБ 05 | ТГВ-300 | ХЭТМ | 1969 | 20 | 300 | ТИР | ЭЛМАШ |
| ТГБ 06 | ТГВ-300 | ХЭТМ | 1970 | 20 | 300 | ТИР | ЭЛМАШ |
| ТГБ 07 | ТГВ-300 | ХЭТМ | 1971 | 20 | 300 | ТИР | ЭЛМАШ |
| ТГБ 08 | ТГВ-300 | ХЭТМ | 1985 | 20 | 300 | ТИР | ЭЛМАШ |

ХЭТМ – харьковский завод «Электротяжмаш».